## Slide 1
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Bölüm | Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Ders Kodu ve Adı | TMB406 Tarım Makinaları Uygulamaları IV TMB408 Tarım Mühendisliği Uygulamaları IV
Ders Saati / AKTS | 2+ 0 / 2
Sınıf / Dönem | 4 / Bahar
Öğretim Elemanı | Öğr. Gör. Adem COMART
Bir şeyi öğrenmek için, her şeyden önce onu sevmek gerekir.
GOETHE
Milli Ekonominin Temeli Ziraattır.
Mustafa Kemal ATATÜRK

## Slide 2
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Soru 1.
Biçerdöverin iş genişliği 4.50 m, depo kapasitesi 3000 kg ve birim alandan alınan buğday verimi 260 kg/da’ dır. Deponun 2 gidiş-gelişte dolması isteniyorsa parsel boyu kaç metre olmalıdır?
: Deponun dolmasını sağlayan parsel boyu (m),
: Depo kapasitesi (ton, kg),
: Ürün verimi ,
: Makinanın iş genişliği (m),
1.1: Depoda bırakılan %10’luk emniyet payı.

## Slide 3
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Soru 2.
Biçerdöver parsel boyu 400 m, iş genişliği 5.2 m, tarla başı dönüş yönteminin iyilik derecesi 2.5, tarla sonunda dönüş çapı 24 m ve ilerleme hızı 5 km/h ile olan çalışma koşullarında uygun parsel genişliği nedir?
: Em uygun parsel genişliği (m),
: Tarla başı dönüş yönteminin iyilik derecesine göre alınan katsayı (2.5),
: Parsel boyı ,
: Tarla sonunda dönüş yarıçapı (m),
: Makinanın ilerleme hızı (m/s).

## Slide 4
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Soru 3.
Biçerdöverin iş genişliği 2.70 m, depo kapasitesi 940 kg ve birim alandan alınan buğday verimi 210 kg/da’ dır. Deponun 2 gidiş-gelişte dolması isteniyorsa parsel boyu kaç metre olmalıdır?

## Slide 5
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Soru 4.
Biçerdöver parsel boyu 377 m, iş genişliği 2.7 m, tarla başı dönüş yönteminin iyilik derecesi 2.5, tarla sonunda dönüş yarıçapı 8 m ve ilerleme hızı 1.2 m/s ile olan çalışma koşullarında uygun parsel genişliği nedir?

## Slide 6
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Soru 5.
1200 da lık bir alanda mısır ekimi yapılacaktır. Ekimin 10 günde bitirilmesi isteniyor. İklim ve diğer işletme koşulları dikkate alınırsa, ekim periyodunda günde 4 saat ekim yapılabileceği belirlenmiştir. Mısırın maksimum üretimi için mümkün olduğunca uzun bir yetiştirme devresi gerektirir ve günlük ekim süresi önemlidir. Ekim hızının optimum değeri 8 km/h ve Tekerlek Randımanı (TR) %65, bitki sıra arası mesafesi 75 cm olacağına göre bunun için gerekli ekim makinası boyutu ne olmalıdır?
1. Belirtilen günlerde toplam ekim süresi:
2. Saatlik ekim için gerekli alan:
3. Gerekli makine iş verimi:

## Slide 7
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Soru 6:
Satın alma bedeli 2 000 TL olan bir makinada amortisman yüzdesi oranı 2 ve hizmet yılı 10 yıl ise 1. ve 2. yıl sonundaki makine değeri ne olur?
ÇÖZÜM:
SAB: 2 000 TL
OR: 2
HY: 10 yıl
1. Yıl için
1. Yıl sonundaki amortisman; 2 000 – 1 600 = 400 TL
2. Yıl sonundaki amortisman; 1 600 – 1 280 = 320 TL
NOT:
Amortismanda 2 yıl arasındaki makine değeri farklıdır. Bu yöntemle makine değeri hiçbir zaman sıfır olmaz.
2. Yıl için

## Slide 8
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Soru 7.
Tek sıralı bir silaj makinasının ekonomik ömrü 10 yıldır. Hurda değeri, satın alma bedelinin %10’u; amortisman yüzdesi oranı 2, enflasyon oranı %60 ve faiz oranı %70 olduğuna göre silaj makinasının 3 farklı amortisman hesaplama yöntemine göre ilk 4 yıl için amortisman giderlerini ve makinanın o yılki değerlerini bulunuz.

## Slide 9
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Çözüm 7.
1. Doğrusal Yöntem
 |  | Kalan Değer
1. Yıl | 30000 – 2700 | 27300 TL
2. Yıl | 27300 – 2700 | 24600 TL
3. Yıl | 24600 – 2700 | 21900 TL
4. Yıl | 21900 – 2700 | 19200 TL

## Slide 10
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
2. Oransal Yöntem
1.Yıl
2.Yıl
3.Yıl
4.Yıl
 |  | Kalan Değer
1. Yıl | 30000 – 4909.09 | 25090.91 TL
2. Yıl | 25090.91 – 4418.19 | 20672.72 TL
3. Yıl | 20672.72 – 3927.28 | 16745.44 TL
4. Yıl | 16745.44 – 3436.37 | 13309.07 TL

## Slide 11
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
3. Artık Değer Dengeleme (Azalan Bilanço) Yöntemi
1.Yıl
2.Yıl
3.Yıl
4.Yıl
 |  | Kalan Değer
1. Yıl | 30000 – 24000 | 6000 TL
2. Yıl | 24000 – 19200 | 4800 TL
3. Yıl | 19200 – 15600 | 3600 TL
4. Yıl | 15600 – 12600 | 3000 TL

## Slide 12
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
YIL | Amotisman |  |  | Kalan Değerler |  | 
 | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3.
1 | 2700 | 4909.09 | 6000 | 27300 | 25090.91 | 24000
2 | 2700 | 4418.19 | 4800 | 24600 | 20672.72 | 19200
3 | 2700 | 3927.28 | 3600 | 21900 | 16745.44 | 15600
4 | 2700 | 3436.37 | 3000 | 19200 | 13309.07 | 12600

## Slide 13
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Soru 8.
Bir çayır biçme makinasının ekonomik ömrü 8 yıl, satın alma fiyatı 2200 TL, enflasyon oranı %50, faiz oranı %60, hurda değeri satın alma bedeli (SAB)’nin %10 olduğuna göre makinanın yıllık sabit faktörünü bulunuz.

## Slide 14
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Çözüm 8.
Not: Bu formülde hurda değeri (HD) = 0.1 olarak alınır.

## Slide 15
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Soru 9.
Bir işletmede 180 da alan bulunmaktadır. Bu alanın 100 dekarında buğday, 80 dekarında ise pamuk ekiliyor. Pamukta iki defa, buğdayda 1 defa pulluk kullanılıyor. Pulluğun sabit gider faktörü 0.15, birim uzunluk başına düşen fiyatı 500 TL/m, ilerleme hızı 5 km/h, tarla etkinliği %80, işçi gideri 20 TL/h, traktör sabit gideri 20 TL/h, zamanlılık gideri sıfır olarak alınıyor. Bu işletmede optimum kulaklı pulluk kullanımı nedir?
Çözüm 9.
İG =20 TL/h
TSG = 20 TL/h
ZG = 0
SGF = 0.15
f = 500 TL/m
s = 5 km/h
e = %80

## Slide 16
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Soru 10.
Basit Maliyet Karşılaştırılmasıyla İlgili Bir Örnek
20 ha alanda pamuk üretimi yapan bir işletme, el ile yaptırdığı sıra arası çapa işlemini makine ile yaptırmayı planlamaktadır. Bu amaçla 5 sıralı gübreli ara çapa makinası almayı düşünmektedir. Bu makine ile çalışmada efektif iş genişliği 3.5 m, ilerleme hızı 7 km/h ve tarla etkinliği 0.85 alınmaktadır. Çapalama işlemi için yaklaşık 15 günlük bir süre vardır.
Günlük çalışma süresi 10 h olduğu varsayıldığında, el ve makine sisteminin uygunluğunu karşılaştırarak değerlendiriniz.

## Slide 17
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Veriler;
El çapasında bir işçinin günde 1 da (0.1 ha) alan çapaladığını ve işçi yevmiyesinin (83 TL) 100 TL olduğu bilinmektedir.
Tamir-Bakım Yüzdesi (TBY) = %0.29
Satın Alma Bedeli (SAB) = 720 000 TL
Makinanın Ekonomik Ömrü = 2000 h (12 yıl)
Borç alınan sermayenin faiz oranı = %110
Enflasyon oranı = %85
12 yıl sonunda satış değeri =

## Slide 18
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Vergi, Sigorta, Koruma Gideri =
Yakıt Tüketimi = 26.2 L/h
Yağ Tüketimi = 0.05237 L/h
Yakıt Fiyatı = 4.05 TL/L
Yağ Fiyatı = 55.00 TL/L
Traktör Sürücüsü = 300.00 TL/h
Efektif tarla kapasitesi =

## Slide 19
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Çözüm 10:
Sabit Giderler

## Slide 20
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Değişken Giderler

## Slide 21
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
471.163 < 1000 olduğuna göre makine ile yapılacak çapa işlemi, el ile yapılacak çapa işleminden daha ekonomik olarak görülmektedir.

## Slide 22
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Eşdeğer Maliyet Karşılaştırması
: Eşdeğer Maliyet Analizi (ha)
: A sistemin sabit gideri (TL/yıl)
: B sistemin sabit gideri (TL/yıl)
: B sistemin değişken gideri (TL/yıl)
: A sistemin değişken gideri (TL/yıl)

## Slide 23
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Bir önceki sorunun eşdeğer maliyet karşılaştırılması;
A sisteminin sabit gideri (makine) = 6094.98 TL/yıl
B sisteminin sabit gideri (el) = 0
A sisteminin değişken gideri (makine) = 166.414 TL/ha
B sisteminin değişken gideri (el) = 1000 TL/ha
SONUÇ: 7.31 ha’dan daha büyük alanlar için makine, daha küçük alanlar için el ile çapalama daha uygundur.